前    言

本标准代替GB/T5009.206-2007《鲜河豚鱼中河豚毒素的测定》。

本标准与GB/T5009.206-2007相比，主要变化如下：

——增加了对规范性引用文件的说明；

——修改了试剂和材料；

——修改了仪器和设备；

——修改了分析步骤；

——修改了分析结果的表述。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB /T5009.206-2007；

食品安全国家标准

鲜河豚鱼中河豚毒素的测定（理化方法）

- 范围

本标准规定了鲜河豚鱼中河豚毒素（tetrodotoxin，简写为TTX）的测定方法。

本标准适用于鲜河豚鱼中TTX的测定。

- 规范性引用文件

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 原理

样品中的河豚毒素经提取、脱脂后与定量的特异性酶标抗体反应，多余的游离酶标抗体则与酶标板内的包被抗原结合，加入底物后显色，与标准曲线比较来测定TTX含量。

- 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的二级以上水。

  - 试剂

    - 辣根过氧化物酶标记的抗河豚毒素单克隆抗体：杂交瘤技术生产并经纯化的抗TTX单克隆抗体，用辣根过氧化物酶（HRP）标记，（-80℃保存，冷冻干燥后的酶标抗体可-20℃保存）。

    - 人工抗原：TTX-载体蛋白连接物。（-80℃保存，冷冻干燥后的酶标抗体可-20℃保存）

    - 河豚毒素标准品（C11H17N2O8）：纯度≥98%。（2~8℃保存）

    - 乙酸（CH3COOH）。

    - 乙酸钠（CH3COONa）。

    - 乙醚（CH3OCH3）。

    - 氢氧化钠（NaOH）。

    - 磷酸二氢钾（KH2PO4）。

    - 磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）。

    - 氯化钠（NaCl）。

    - 氯化钾（KCl）。

    - 碳酸钠（Na2CO3）。

    - 碳酸氢钠（NaHCO3）。

    - 牛血清白蛋白（BSA）：纯度≥98%。

    - 吐温-20（Tween-20）。

    - 柠檬酸（C6H8O7·H2O）。

    - 3, 3, 5, 5-四甲基联苯胺（TMB）。

    - N，N-二甲基甲酰胺。

    - 过氧化氢（H2O2）。

    - 硫酸（H2SO4）：浓度98%。

  - 溶液配制

    - 乙酸盐缓冲液（0.2mol/L，pH4.0）

      - 0.2mol/L乙酸钠溶液：称取乙酸钠16.4g，加水溶解并定容至1000mL；

      - 0.2mol/L乙酸溶液：称取乙酸11.4g，用水定容至1000mL；

      - 0.2mol/L，pH4.0乙酸盐缓冲液：取0.2mol/L乙酸钠溶液2.0mL、0.2mol/L乙酸溶液8.0mL，二者混合而成。

    - 磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01mol/L，pH7.4）

分别称取KH2PO4 0.2g、Na2HPO4·12H2O 2.9g、NaCl 8.0g、KCl 0.2g，，加水溶解并定容至1000mL。

    - TTX标准溶液

      - TTX贮备液（1.0mg/mL）：精确称取TTX标准品，用乙酸盐缓冲液定容至TTX浓度为

1.0mg /mL。（2~8℃保存）

      - TTX中间液（5µg/mL）：用乙酸盐缓冲液将0.5mLTTX贮备液定容至100mL。（2~8℃保存）

      - TTX标准曲线工作液：分别吸取TTX中间液0.005mL、0..01mL于500mL容量瓶中，用0.01mol/L，pH7.4 PBS定容至刻度；分别吸取TTX中间液0.01mL、0.02mL、0.1mL、0.2m1、0.5mL、1.0mL、2.0mL、5.0mL、10.0mL、20.0mL、50.0mL于100mL容量瓶中，用0.01mol/L，pH7.4 PBS定容至刻度；工作曲线工作液的浓度从低到高依次为0.05、0.10、0.50、1.00、5.00、10.00、25.00、50.00、100.00、250.00、500.00、1000.00、2500.00、5000.00ng/mL。（2~8℃保存）

    - 乙酸溶液（0.1%）：取1mL乙酸，加水定容至1000mL。

    - 氢氧化钠溶液（1mol/L）：称取氢氧化钠（NaOH）40g，加水溶解并定容至1000mL。

    - 包被缓冲液（0.05mol/L，pH9.6碳酸盐缓冲液）

分别称取Na2CO31.59g、NaHCO32.93g，加水溶解并定容至1000mL。

    - 封闭液

称取BSA2.0g，加PBS溶解并定容至1000mL。（2~8℃保存）

    - 抗体稀释液

称取BSA1.0g，加PBS溶解并定容至1000mL。（2~8℃保存）

    - 磷酸盐-吐温缓冲液（PBS-T）（0.01mol/L，pH7.4）

取0.5mL吐温-20，加PBS溶解并定容至1000mL。

    - 底物缓冲液

      - 柠檬酸溶液（0.1mol/L）：称取柠檬酸21.01g，加水溶解并定容至1000mL。

      - 磷酸氢二钠溶液（0.2 mol/L）：称取Na2HPO4·12H2O 71.6g，加水溶解并定容至1000mL。

      - 底物缓冲液：取柠檬酸溶液24.3mL、磷酸氢二钠溶液25.7mL，加水定容至100mL。

    - 底物溶液

      - TMB储存液：称取0.2gTMB，加N, N-二甲基甲酰胺溶解并定容至20mL；（2~8℃避光保存）

      - 取75µLTMB储存液、10mL底物缓冲液和10µLH2O2混合而成，现用现配。

    - 终止液（2mol/L硫酸溶液）

取891.5mL 98%的浓硫酸，缓慢加至盛有108.5mL水的玻璃容器中。

  - 材料

    - 酶标微孔板：平底。

- 仪器和设备

  - 电子天平：感量分别为0.01g、0.0001g。

  - 离心机：转速≥8000 转/分钟。

  - 酶标仪（可测定450nm吸收波长）。

  - 恒温培养箱：37±1℃。

- 分析步骤

  - 试样制备

    - 样品采集及运输

现场采集样品后立即4℃冷藏，并于当天运至实验室进行检验。如果路途遥远，可于当天进行冷冻，并应保存在冷冻状态中运输至检验实验室。

    - 取样

对冷藏样品或冷冻后解冻的样品，用水清洗鱼体表面的污物，滤纸吸干鱼体表面的水分后，用剪刀将鱼体分解成肌肉、肝脏、肠道、皮肤、卵巢（雄性为精囊）等部分，各部分组织分别用水洗去血污，滤纸吸干表面的水分后称重。

    - 样品提取

      - 将待测河豚样品组织用剪刀剪碎，加入5倍体积0.1%的乙酸溶液（即1g组织中加入0.1%的乙酸溶液5mL）后，磨成均匀糊状。

      - 取25mL样品糊（相当于5g河豚组织）于烧杯中，置温控磁力搅拌器上边加热边搅拌，达100℃时持续10min后取下，冷却至室温后，8000r/min离心15min，快速过滤于125mL分液漏斗中。

      - 滤纸残渣用20mL 0.1%的乙酸溶液分次洗净，洗液合并于原烧杯中，置温控磁力搅拌器上边加热边搅拌，达100℃时持续3min后取下，8000r/min离心15min过滤，滤液合并于6.1.3.2分液漏斗中。

      - 在6.1.3.2分液漏斗的清液中加入等体积乙醚振摇脱脂，静置分层后，放出水层至另一分液漏斗中，并用等体积乙醚再重复脱脂一次，将水层放入100mL锥形瓶中，去除其中残存的乙醚后，将提取液移入50mL容量瓶中。

      - 将6.1.3.4的提取液用1mol/L氢氧化钠溶液调pH至6.5~7.0，并用PBS定容至50mL，立即用于检测，该液每毫升相当于0.1g河豚组织样品。

      - 当天不能检测的提取液去除残存的乙醚后不用调pH，密封后-20℃以下冷冻保存，在检测前调节pH并定容至50mL立即检测。

  - 样品测定

    - 包被酶标微孔板

用TTX-载体连接物包被酶标板，120µL/孔，4℃静置12h。

    - 抗体抗原反应

将辣根过氧化物酶标记的抗TTX单克隆抗体稀释后分别：

      - 与等体积不同浓度的河豚毒素标准溶液在2mL试管内混合后，4℃静置12h或37℃温育2h备用。此液用于制作TTX标准抑制曲线。

      - 与等体积样品提取液在2mL试管内混合后，4℃静置12h或37℃温育2h备用。此液用于测定样品中TTX含量。

    - 封闭

已包被的酶标板用PBS-T洗3次（每次浸泡3min）后，加封闭液封闭，200µL/孔，置37℃温育2h。

    - 测定

封闭后的酶标板用PBS-T洗3×3min后，加抗原抗体反应液（在酶标板的适当孔位加抗体稀释液代替抗体作为空白对照，加PBS代替河豚毒素标准溶液作为阴性对照），100µL/孔，置37℃温育2h，酶标板洗5×3min后，加新配制的底物溶液，100µL/孔，37℃温育10min后，加入终止液终止显色反应，50µL/孔，于波长450nm处测定吸光度值。

  - 标准曲线的制作

以标准溶液OD值与阴性对照OD值的比值为纵坐标（即标准品OD比），所对应标准溶液浓度（ng/mL）的对数值为横坐标，制作标准曲线。

  - 试样溶液的测定

根据样品OD值与阴性对照OD值的比值（即样品OD比），可从曲线上得到对应点的横坐标，即为测定液中TTX浓度的对数值，求得反对数即为测定液中TTX浓度C（ng/mL），平行测定次数不少于两次。

- 分析结果的表述

试样中TTX的含量按公式（1）计算：

## ……………………………………（1）

式中：

X——试样中TTX的含量，单位为微克/千克（(g/kg）；

C ——试样测定液中TTX浓度，单位为纳克/毫升（ng/mL）；

D ——样品提取液的稀释倍数；

V ——样品提取液定容体积，单位为毫升（mL）；

m ——样品质量，单位为克（g）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示。

- 其他

检出限为0.1µg/L，相当于样品中1µg/kg的TTX。（本方法线型范围为5µg/L~500µg/L）。

# Text boxes

食品安全国家标准

鲜河豚鱼中河豚毒素的测定（理化方法）

National food safety standard

Determination of tetrodotoxin in fresh pufferfish

xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布