食品安全国家标准   鲜河豚鱼中河豚毒素的测定（理化方法）

编制说明

根据《食品安全国家标准管理办法》《食品安全国家标准制（修）订项目管理规定》，按照食品安全国家标准审评委员会检验方法与规程分委员会的工作安排，对GB/T5009.206-2007《鲜河豚鱼中河豚毒素的测定》进行修订如下。

一  修订范围

本标准与GB/T5009.206-2007相比，主要变化如下：

- 增加了对规范性引用文件的说明；

- 修改了试剂和材料；

- 修改了仪器和设备；

- 修改了分析步骤；

- 修改了分析结果的表述。

二  具体修订情况

- 标准格式修订

根据本次标准清理工作的统一规定，将原有的食品卫生标准格式修订为食品安全标准格式。

- 规范性引用文件修订

根据本次标准清理工作的统一规定，增加了规范性引用文件：GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

- 试剂和材料修订

  - 统一的格式修订

根据本次标准清理工作的统一规定，对原标准中试剂、溶液配制及材料部分进行了格式修订，修订均按以下原则进行：试剂需列出分子式，试剂级别（如：分析纯、色谱纯、优级纯等）；标准品需列出分子简式及纯度；试剂溶液或标准溶液需写明标准的配制过程，标准溶液应注明贮存条件。

  - 增加、删除或修改的试剂

    - 辣根过氧化物酶标记的抗河豚毒素单克隆抗体

因本标准所用方法中，并未单独使用抗河豚毒素单克隆抗体，因此本次修订中去除原标准中3.1 抗河豚毒素单克隆抗体条目，将原3.1与3.11的内容合并为现4.1.1辣根过氧化物酶标记的抗河豚毒素单克隆抗体，并将保存温度由原来的-20℃保存，冷冻干燥后的酶标抗体可室温或4℃保存，修改为-80℃保存，冷冻干燥后的酶标抗体可-20℃保存，以确保酶标抗体的活性。

    - 人工抗原

将原3.3人工抗原的牛血清白蛋白-甲醛-河豚毒素连接物，修改为TTX-载体蛋白连接物，扩大了包被抗原的适用性，并将保存温度由原来的-20℃保存，冷冻干燥后的酶标抗体可室温或4℃保存，修改为-80℃保存，冷冻干燥后的酶标抗体可-20℃保存，以确保人工抗原的活性。

  - 材料

根据本次标准清理工作的统一规定，仅列出本实验特有的耗材酶标微孔板，原标准中的分液漏斗、量筒、容量瓶等其它一般通用实验耗材不再列入材料清单中。

- 仪器和设备修订

根据本次标准清理工作的统一规定，对原标准中仪器部分进行了格式修订，修订均按以下原则进行：所列仪器为该方法所需要的主要仪器，一般实验室常用仪器不再列入，仪器和设备应注明使用规格。

- 分析步骤修订

根据本次标准清理工作的统一规定，对原标准中分析步骤部分进行了格式修订，具体修订如下。

  - 分标题编号修订

根据本次标准清理工作的统一规定，增加了分标题“6.1试样制备”，将原标准中6.1、6.2、6.3，合并于该条目下，并将项目编号修改为6.1.1、6.1.2、6.1.3；将原标准中“6.4测定”修改为“6.2样品测定”；增加了“6.3标准曲线的制作”和“6.4试样溶液的测定”。

  - 样品测定方法的修订

在原编号为“6.4.4测定”，现编号为“6.2.4测定”中，根据目前ELISA测定中公认的说法，将原标准中“在酶标板的适当孔位加抗体稀释液作为阴性对照”修改为“在酶标板的适当孔位加抗体稀释液代替抗体作为空白对照”，并增加了“加PBS代替河豚毒素标准溶液作为阴性对照”的内容，以便于后文在标准曲线中制作中使用不加河豚毒素的阴性对照孔OD值进行计算。

  - 标准曲线制作的修订

根据本次标准清理工作的统一规定，增加了标准曲线的制作方法。

  - 试样溶液测定的修订

根据本次标准清理工作的统一规定，增加了试样溶液的测定方法。

- 分析结果表述的修订

根据本次标准清理工作的统一规定，将原“6.5结果计算”修改为“7分析结果的表述”。并对原计算公式进行了修改，具体如下：

  - 增加了变量C，去掉了变量m1和V1

现计算公式为，其中新增的变量C为试样测定液中TTX浓度，原计算公式为，其中m1为酶标板上测得的TTX的质量，V1为酶标板上每孔加入的样液体积，也就是说，C=m1/V1，因此两个公式的计算结果相同；而按照本次方法修订中“6.4试样溶液测定”，根据标准曲线，即可以直接求得C，而m1则需要根据m1=CV1计算而得，因此按照现有公式，简化了计算过程。

  - 对重复性测定的修订

根据本次标准清理工作的统一规定，增加了对重复性测定的规定，最终结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示。

- 检出限及线性范围的修订

根据本次标准清理工作的统一规定，将检出限和线性范围的说明，从原标准“1范围”中，移至“8其他”中。